4. SZÁMÚ MELLÉKLET

A SZOFTVERREL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

- Fuvarrendelési Szoftver

  - Adatok

A Szoftver az alábbi adatok rögzítésére és tárolására legyen alkalmas:

- Voucher sorszáma – automatikus rögzítéssel

- Kiállítás helye (T1, T2A, T2B) és ideje (dátum, óra, perc) – automatikus rögzítéssel

- Úti cél

- Úti cél szerinti zóna

- A fizetendő viteldíj maximuma

- Az utas esetleges egyedi igénye

- A kijelölt gépkocsi azonosítója

- Megrendelést felvevő személy (diszpécser) azonosítója

  - Információ

A szoftver alkalmas legyen a rögzítésre került adatok tetszőleges elemei szerinti összesítő táblázatok készítésére.

  - Védelem

A szoftver garantálja, hogy a rögzítésre került adatok utólagosan nem módosíthatók és nem törölhetők.

A szoftver biztosítsa különböző jogosultsági szinteken történő belépés lehetőségét.

A szoftver biztosítsa a rendszerbe történő belépések automatikus naplózását.

- Fuvarok Teljesítését Ellenőrző Szoftver

  - Általános leírás

GPS alapú GPRS Kommunikációs Járműkövető rendszer.

A Járműkövető rendszer a járművekbe beépített GPS alapú GSM/GPRS kommunikációs Járműfedélzeti egységek jelzései alapján képes a Járműfelügyeleti központban járműkövetésre. A Járműfedélzeti egységek távfelügyeleti rendszerben üzemeltethetők, tulajdonságaik önállóan meghatározhatók.

A rendszer járművekbe szerelt Járműfedélzeti egységekből (JFE) és Járműfelügyeleti központból áll. A Járműfelügyeleti központ tartalmaz egy Kommunikációs szerverrel egybeépített térképes munkahelyet. A Járműfelügyeleti központ a szolgáltató távoli részlegei, partnerei felé Internetes hálózaton szolgáltat adatokat.

  - A Rendszerrel szemben támasztott követelmények

    - Tulajdonságok

A Járműkövető rendszer a GPS alapú, GPRS kommunikációs, valós idejű járműkövetés és statisztikus jelentéskészítés, üzemeltetés ellenőrzés alapfeladatain túl rendelkezik az alábbi tulajdonságokkal

      - Rendelkezik járművek üzemeltetés ellenőrzési funkcióval. (A jármű üzemét és tevékenységét regisztráló különböző jeladók jeleinek távérzékelése.)

      - A rendszerközpont az Internetes háló segítségével diszpécseri szolgálatot tarthat fenn, ezen kívül adatokat szolgáltat partnerei, telephelyei, munkaállomásai részére:

        - Lehetővé teszi az adatbázis partnerenkénti leválogatása segítségével az adatok továbbítását, és ezzel egyidejűleg olyan munkaállomás kialakítását, amely szoftverekkel és térképi alapokkal működnek.

        - Lehetővé teszi egyszerű Internetes (Html–es) böngészőn elérhető térképes és táblázatos megjeleníthetőséget.

    - A járművek kiépítési konfigurációja alapkiépítésben tartalmazza

- Jármű azonosítóját

- Helykoordinátáit

- Pillanatnyi sebességét km/h-ban

- Adott hónapban megtett km-ek számát

- Ajtó nyitva/zárva állapot érzékelését

- Motor jár/nem jár állapot érzékelését

- Üzemanyag szint mérését (analóg vagy egyszerű digitális rendszerekben)

  - A járműkövető rendszer felépítése

    - Rendszer összetevői

      - Jármű összetevők

        - JFE

A Járműfedélzeti egységek (JFE) a gépkocsikban vannak elhelyezve.

A fedélzeti egységek mikrokontrolleres vezérlésük segítségével GPS alapú helymeghatározásra, a járműállapotok érzékelésére, mérésére, adatgyűjtésre, az adatok továbbítására és GPRS csomagkapcsolt adatkommunikációra képesek.

A JFE-ek tartozékai külső érzékelő és kezelő szerelvények.

      - Központ összetevők

        - Térképes-kommunikációs szerver és térképes munkahely

A Járműfelügyeleti központ Kommunikációs szervere és térképes munkahelye egy olyan számítógép konfiguráció, amely a térképes megjelenítési, Internet kiszolgálói, kommunikációs és adatbázis szerver feladatokat egyaránt ellátja. Kiegészítői a GSM modem és tápegysége.  Hozzá csatlakozik a szélessávú, Fix IP címmel ellátott Internet szolgáltatás végpontja. A Járműfelügyeleti központ és a JFE-ek között elsősorban IP alapú, csomagkapcsolt GSM GPRS adatkommunikáció van, amelyet a GSM szolgáltató Internetes kijáratán keresztül lehet elérni.

A számítógép az adatokat a központi szerver SQL adatbázis kezelője felé továbbítja, amely az adatokat az adatbázisba megfelelően beírja. A térképes megjelenítés számára az SQL szoftver a kérésnek megfelelő aktuális adatbázis tartalmat szolgáltatja. Ennek alapján valós idejű vagy történeti (naplózott adatok alapján történő), egyedi vagy csoportos szűrés beállítás szerinti térképes és táblázatos megjelenítés, jelentés készíthető.

Az SQL adatbázis az egyes térképes munkahelyek számára csak a jogosultságuknak megfelelő adatrészeket, vagy kiszerkesztett grafikus ábrákat biztosítja (pl. csak egy bizonyos járműcsoport adatait, térképeit, táblázatait.)

A munkahelyekhez küldendő adatok kommunikációját a GPRS kapcsolathoz kiépített Internetes elérés párhuzamosan biztosítja.

        - Intelligens Internetes (Publikus Internet kommunikációs, kliens-szerver topológiájú) munkahelyek

Az Intelligens Internetes munkahelyek a központi szerverhez és a Járműfelügyeleti központ többi számítógépéhez Publikus Internetes hálózaton keresztül kapcsolódó számítógép konfigurációk, jogosultságuknak megfelelő megjelenítési lehetőségeket biztosítanak.

Önálló térképes megjelenítő szoftverrel és térképi állománnyal rendelkeznek.

Felépítésük Internetes eléréssel bővített személyi számítógépből áll.

Működésük megegyezik a Kommunikációs szerver és térképes munkahely térképes megjelenítő funkciói működésével.

        - Böngészős Internetes (Html felületű) munkahelyek

A Böngészős Internetes munkahelyek a központi szerverhez Internetes hálózaton keresztül kapcsolódó számítógép konfigurációk.

Jogosultságuknak megfelelő megjelenítési lehetőségeket biztosítanak.

Önálló térképes megjelenítő szoftverrel és térképi állománnyal nem rendelkeznek.

Felépítésük Internetes eléréssel bővített személyi számítógépből áll.

A böngészőn keresztül elért internetes honlap interaktív menü rendszere segítségével történik az adatok szolgáltatása.

  - A rendszer funkciói

    - Jármű funkciók

      - A Járműfedélzeti egység alapfunkciói

A Járműfedélzeti egységek alapfunkciójuk szerint adatgyűjtést végeznek.

A pillanatnyi pozíciókat, időadatokat a beállított mintavételi sűrűségnek megfelelően, az eseményeket is tartalmazó adatokkal együtt GPRS kommunikációval a központba küldik, a kommunikációs szerver fogadja az adatokat, az SQL adatbázis kezelő napló-adatállománnyá építi össze.

A járműhöz kapcsolódóan a következő adatok kerülnek gyűjtésre, illetve naplózásra:

- A járművek azonosítója

- A dátum és a pontos idő

- Térképes koordináták

- Pillanatnyi sebesség

- A műholdas navigáció státusza

- Az adott hónapban megtett kilométerek száma

- Ajtónyitás

- Motorindítás

- Üzemanyagszint mért értéke

    - Központ funkciók

      - A Járműfelügyeleti központ alapfunkciói

A járműfelügyelet központ (a munkahely kezelőjének beavatkozás nélküli állapotában) GPRS szerverével automatikusan építi az adatbázist.

A térképes munkaállomásokon - amennyiben biztosított - valós idejű kommunikáció és valós idejű járműkövetés zajlik.

Térképesen ábrázolásra kerülnek a munkahelyek felügyelete alá tartozó járművek pozíciói és táblázatosan tevékenységi státuszaik.

A Kommunikációs naplóval a működés zavartalansága, esetleges rendellenességei nyomon-követhetők.

      - A Járműfelügyeleti központ távbeállítási funkciói

        - Új jármű hozzárendelése a központhoz

        - Járműparaméterek beállítása

A naplózási paraméterek távbeállítása az előzetesen bevitt jármű adattáblázat adatai alapján.

      - Utólagos tevékenység ellenőrzés

A naplózott adatok alapján, a Térképes munkahelyeken, a jogosultságuknak megfelelően egyes járművek egy bizonyos időszakhoz tartozó tevékenységei, megtett útvonaluk előhívható, térképesen és táblázatosan megjeleníthető és kinyomtatható.

      - Statisztikák lekérése

A naplózott adatok alapján, a Térképes munkahelyeken, a jogosultságuknak megfelelően egyes járművek egy bizonyos időszakhoz tartozó tevékenységei statisztikus ábra segítségével megjeleníthetők és kinyomtathatók.